## Slide 1
ESTADO NO ESTACIONARIO
(con GRADIENTES CILÍNDRICAS)
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com

## Slide 2
Objetivos
Problema
El Laplaciano en otros sistemas de coordenadas
Cilindro conductos
  Transferencia por convección
  Aislado
Ecuación de Bessel
Relación condiciones de frontera/soluciones
Ejemplo
Uso de gráficas
Uso de la hoja de cálculo
Cuestionario
MENÚ
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com

## Slide 3
Conocer las ecuaciones a las que se llega al separar las variables en geometrías cilíndrica y esférica.
Conocer la manera de encontrar soluciones a la ecuación de Bessel
Entender la relación entre las condiciones a la frontera y el tipo de función que es solución de la ecuación.
Operar el libro de Excel con el que se obtienen las soluciones.
OBJETIVOS
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com

## Slide 4
¿Cómo encontrar solución a la ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas?
PROBLEMA
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com

## Slide 5
La ecuación de difusión describe la conducción de calor en estado no estacionario, cuando no hay fuentes de generación de calor.
Donde α, la difusividad térmica, es el cociente k/ρCp
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
LO GENERAL

## Slide 6
Esta ecuación representa una gran familia de fenómenos, para aplicarla a la solución de un caso particular es necesario fijar la geometría y las condiciones de frontera que lo describen.
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
LO PARTICULAR

## Slide 7
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
EL LAPLACIANO SE ESCRIBE DE DIFERENTES FORMAS DE ACUERDO CON LOS SISTEMAS DE COORDENADAS

## Slide 8
Excel
Simulador de Mathematica
Gráficas
MÉTODOS DE TRABAJAR LAS SOLUCIONES
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com

## Slide 9
2H
T0 cuando t = 0
T cuando t = t
T1
T1
Geometría Cartesiana
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
LA CLASE ANTERIOR

## Slide 10
Las frecuencias
La solución tiene dos factores, uno exponencial
y otro, una suma de senos y cosenos
(Series de Fourier) con diferentes frecuencias
Con lo que finalmente, la expresión explícita de la solución es una suma de esos productos:
Existen un número infinito de esas soluciones, las etiquetamos con un subíndice
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
LA SOLUCIÓN DE LA PLACA DE ESPESOR 2H
Se obtuvo por el método de la separación de variables
Se calculan a partir de las condiciones de frontera.

## Slide 11
«Misma» ecuación
a) La frontera pierde calor por convección
b) La frontera se considera aislada
Tomadas de M.N. OZISIK «Heat Transfer»
Pero en geometría cilíndrica
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
EN ESTA CLASE. CILINDRO CONDUCTOR

## Slide 12
Su solución es
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
SEPARANDO LAS VARIABLES
Al separar las variables, habrá 3 ecuaciones espaciales, una para cada coordenada.
Y una para la coordenada temporal

## Slide 13
Si sólo hay conducción a lo largo de r, la única ecuación que hay que resolver es:
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
ECUACIÓN DE BESSEL
Esta ecuación se conoce como la ecuación de Bessel
Tiene una singularidad en el origen.
También tiene un número infinito de soluciones etiquetado con un subíndice
Para resolverla se propone una solución de la forma:

## Slide 14
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
DETERMINACIÓN DE γ Y ak
Encontrar la solución es entonces determinar:
Para determinar se usa la ecuación indicial:

## Slide 15
Para determinar los coeficientes ak, se sustituye la serie dentro de la ecuación y se obtiene:
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
DETERMINACIÓN DE ak
Debe ser una constante distinta de cero

## Slide 16
Usualmente se selecciona
Donde
Es la función Г
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
SELECCIÓN DE a0

## Slide 17
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
PARÉNTESIS: PROPIEDADES DE LA FUNCIÓN γ

## Slide 18
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
FUNCIÓN DE BESSEL DE ORDEN P DE 1ª ESPECIE

## Slide 19
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
CASOS PARTICULARES DE P
Cuando p=0 tenemos:
En general cuando p es un entero no negativo:

## Slide 20
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
Relaciones de recurrencia de las funciones de Bessel
Las funciones de Bessel de primera clase satisfacen las
condiciones de recurrencia siguientes:

## Slide 21
El valor de las Cm se determinará a partir de las condiciones de frontera:
Sustituyendo:
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN COMPLETA
Donde N(βm) es:

## Slide 22
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
Relación condiciones de frontera/soluciones

## Slide 23
La solución final es análoga a la de la placa de espesor 2H, se trata de una suma infinita de productos de la solución de la ecuación temporal por la solución de la ecuación espacial
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
COMENTARIOS
La diferencia es que ahora las soluciones de la función espacial no son funciones trigonométricas, sino las funciones de Bessel.
Las funciones de Bessel son como las funciones de Fourier (Senn t y Cosn t) que permiten escribir una función solución de una ecuación diferencial en derivadas parciales con condiciones a la frontera como suma de ellas. Aparecen en problemas de simetría cilíndrica.

## Slide 24
Los números n o βm que los etiquetan se llaman Eigenvalores.
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
COMENTARIOS
Si la simetría es esférica aparecen otras funciones semejantes que se llaman armónicos esféricos.
Dos buenas referencias para ver los detalles de los cálculos son el Kreider y el Ozisik.

## Slide 25
Un cilindro sólido 0<r<b está inicialmente a una temperatura F(r), para tiempos t>0 la superficie disipa calor por convección al medio ambiente que se encuentra a una temperatura de 0 oC. Encontrar la distribución de temperatura T(r,t) para t>0.
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
ejemplo

## Slide 26
La solución temporal es:
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
solución
La solución espacial son las funciones:
Que pueden conocerse a partir de las condiciones de frontera y la tabla.

## Slide 27
La solución general es:
Falta determinar los valores de las Cm, al hacerlo se obtiene:
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
Juntando las variables

## Slide 28
Tomada de: Kreith, Manglik y Bohn «Principios de transferencia de calor»
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
MÉTODO Gráfico

## Slide 29
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
Hoja de cálculo

## Slide 30
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
Ejemplo de uso del Excel

## Slide 31
Identificar el tipo de problema.
Fijar las condiciones a la frontera.
Operar el Excel, el simulador o identificar la gráfica pertinente.
Programar soluciones nuevas en Excel y Mathematica.
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com
¿qué se espera que el estudiante sea capaz de hacer?

## Slide 32
En que son iguales y en que se diferencian las ecuaciones de difusión para una placa de espesor 2H y un cilindro de radio r
Cómo se escribe el gradiente en coordenadas cilíndricas.
Cómo se escribe el gradiente en coordenadas esféricas.
¿Qué forma toma la ecuación de difusión para un cilindro infinito si la temperatura no varía con el ángulo?
CUESTIONARIO (1/2)
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com

## Slide 33
¿Cómo se escriben las condiciones a la frontera, de los tres casos vistos en clase para el cilindro conductor y qué significan?
¿Para qué son útiles las relaciones de recurrencia de las funciones de Bessel?
¿Qué es un Eigenvalor y para qué sirve?
¿Qué métodos tienes a tu disposición para resolver problemas de transferencia de energía en estado no estacionario en coordenadas cilíndricas?
CUESTIONARIO (2/2)
Rafael Fernández Flores. Curso: Transferencia de energía. Facultad de Química UNAM erreefeefe@gmail.com